## Slide 1: Introdução à Robótica
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Professora: Danielle Casillo
Aula 02 – Locomoção

## Slide 2: Na aula de anterior …
Apresentação da disciplina
Definições e Histórico
O futuro da robótica
De que é feito um Robô?
  Componentes de um sistema robótico
Conhecemos o kit didático EV06

## Slide 3: Na aula de hoje …
Braços, pernas, rodas e esteiras: o que realmente os aciona?
  Efetuadores e atuadores
  Motores, servomotores e engrenagens
  Graus de liberdade
Locomoção
  Estabilidade
  Movimentação e Marcha
  Rodas ou patas (pernas)?
  Rodas e Direção
Prática com motor

## Slide 4: Braços, pernas, rodas e esteiras: o que realmente os aciona?

## Slide 5
Inspirados nos corpos biológicos mas diferentes na forma de construção e funcionamento

## Slide 6: Definições
“Efetuador: é um dispositivo do robô que exerce um efeito (impacto ou influência) sobre o ambiente.”
Maja J. Maratic, 2014
O controlador do robô envia comandos para que os efetuadores produzam o efeito desejado no ambiente, tendo em vista sua tarefa.

## Slide 7: Definições
“Atuador: é um mecanismo que permite que o efetuador execute uma ação ou movimento.”
Maja J. Maratic, 2014
Esses mecanismos atuam nas rodas, esteiras, braços, garras e todos os outros efetuadores dos robôs.

## Slide 8: Atuação passiva X ativa
A ação de atuadores e efetuadores vai requerer alguma forma de energia para fornecer potência. Alguns projetistas utilizam atuação passiva (que utiliza a energia potencial da mecânica) do efetuador e da sua interação com o ambiente, ao invés do consumo externo (ativo) de energia.
andarilho passivo
esquilo planador

## Slide 9: Tipos de atuadores
Motores elétricos: os mais comuns, mais acessíveis e mais simples de usar na robótica, alimentados por corrente elétrica.
Dispositivos hidráulicos: baseados em pressão de fluido; à medida que a pressão muda, o atuador se move.
Dispositivos pneumáticos: baseados na pressão do ar; conforme a pressão muda, o atuador se move.
Materiais fotorreativos: realizam o trabalho físico em resposta à quantidade de luz em torno deles.
Dentre outros ....

## Slide 10: Motores
Os atuadores mais comuns na robótica
Adaptam-se bem às rodas de tração, por proporcionar movimentos de rotação
Também são úteis para acionar outros tipos de efetuadores além de rodas

## Slide 11: Motores de corrente contínua – CC
Comparados com outros tipos de atuadores, do motores CC são mais simples, baratos e fácies de usar e de encontrar.
Os motores CC convertem energia elétrica em mecânica, utilizam imãs, bobinas e correte para gerar campos magnéticos cuja ação faz girar o eixo do motor. A energia magnética se torna cinética, produzindo o movimento.

## Slide 12: Motores de corrente contínua – CC
Qual rápido os motores giram?
A maioria dos motores CC, quando livres de carga, tem velocidades entre 50 a 150 rotações por minuto (rps), produzem alta velocidade, mas com baixo torque, adequados para acionar coisas leves (ex. pás de um ventilador).
A maioria dos robôs precisam carregar o peso de seu corpo, virar as rodas e levantar os manipuladores, isso requer mais torque e menos velocidade do que os motores CC disponíveis podem oferecer.

## Slide 13: Tipos de Motores
Brushed
Baixa tensão, baixo torque, barato
Comutador mecânico
Uso comercial desde 1886
Brushless
Alta tensão, alto torque, caro
Comutador eletrônico
Uso comercial a partir de 1962

## Slide 14: Servomotores
São motores que podem girar o seu eixo para uma posição específica.
A operação do servomotor resume-se a deixar o eixo do motor na posição desejada. Esta posição está em algum lugar ao longo de 180 graus em qualquer direção a partir do ponto de referência.
O ângulo do giro é especificado por um sinal eletrônico. Quando o pulso chega, o eixo do motor gira. O padrão alto e baixo dos pulsos produz um padrão de ondas, chamado forma de onda

## Slide 15: Características dos motores
Velocidade / Torque / Potência
Velocidade
  Rotacional ou angular (ω)
    Radianos/segundo (rad/s)
    Revoluções/segundo (rps)
    Revoluções/minuto (rpm)
  Proporcional à tensão utilizada

## Slide 16: Velocidade X Torque
Torque
  Força de rotação que o motor pode exercer
  Proporcional à corrente utilizada
  Está diretamente relacionada à distância do eixo

## Slide 17: Engrenagens
Uma combinação de engrenagens diferentes pode ser usada para alterar a força e o torque de saída dos motores.
A força gerada na borda de uma engrenagem é a razão entre o torque e o raio da engrenagem.
Ao combinar engrenagens de raios diferentes, pode-se manipular a quantidade de força e torque que é gerada.

## Slide 18: Engrenagens
Se a engrenagem de saída é maior do que a engrenagem de entrada, o torque aumenta. Se a engrenagem de saída é menor do que a engrenagem de entrada, o torque diminui.
O torque não é a única coisa que muda quando as engrenagens são combinadas: há também uma mudança correspondente na velocidade.

## Slide 19: Engrenagens
Se a circunferência da roda dentada de entrada é o dobro daquela da engrenagem de saída, então a engrenagem de saída deve virar duas vezes para cada rotação da engrenagem de entrada, a fim de acompanha-la, uma vez que as duas estão fisicamente ligadas por meio de seus dentes.

## Slide 20: Engrenagens
Se a engrenagem de saída é maior do que a engrenagem de entrada, a velocidade diminui.
Se a engrenagem de saída é menor do que a engrenagem de entrada, a velocidade aumenta.
Quando uma engrenagem pequena aciona uma engrenagem maior, o torque é aumentado e a velocidade é reduzida.
Quando uma engrenagem grande impulsiona uma engrenagem menor, o torque diminui e a velocidade aumenta.

## Slide 21: Engrenagens
Folga: Qualquer espaço entre as engrenagens, faz a engrenagem se mover frouxamente para frente e para trás entre os dentes, sem girar.
A Folga acrescenta erro no posicionamento do mecanismo de engrenagem

## Slide 22: Engrenagens
As engrenagens podem ser organizadas em série ou “agrupadas” a fim de multiplicar seu efeito.
  Ex: duas engrenagens 3:1 em série resultam em uma redução de 9:1

## Slide 23: Graus de liberdade (GDL)
É qualquer um dos números mínimos de coordenadas necessárias para especificar completamente o movimento de um sistema mecânico
No nosso mundo plano, 2D, um corpo pode transladar ao longo de 2 dos 3 GDL translacionais, mas não no terceiro, uma vez que esta é a dimensão vertical

## Slide 24: Graus de liberdade (GDL)
O número de articulações em um braço robótico está geralmente associado ao número de graus de liberdade.
Quando o movimento relativo ocorre em um único eixo, a articulação tem 1 grau de liberdade.
Quando o movimento se dá em mais de um eixo, a articulação apresenta dois ou mais graus de liberdade.
A maioria dos robôs tem entre quatro a seis graus de liberdade.
A título comparativo, um ser humano tem sete graus de liberdade do ombro até o pulso.

## Slide 25: Graus de liberdade (GDL)
O braço humano, não incluindo a mão, tem 7 GDL: 3 no ombro (para cima e para baixo, lado a lado e rotação sobre o eixo do braço), 1 no cotovelo (abrir e fechar) e 3 no punho (para cima e para baixo, lado a lado e a rotação)

## Slide 26: Graus de liberdade (GDL)
Um carro tem 3 GDL: posição (x, y) e orientação (teta)
Um corpo livre no espaço 3D tem um total de 6 GDL. Três deles são os GDL de translação, mover-se sem girar (x, y, z). Os outros três são os GDL de rotação que são rolagem, (roll) arfagem (pitch) e guinada (yaw).

## Slide 27: Graus de liberdade (GDL)
Para que um robô possa posicionar uma ferramenta no espaço, ele precisa de 6 GDL, 3 para definir a posição e 3 ângulos de rotação para orientação.
Robôs com mais de 6 GDL são denominados redundantes.
Robôs com menos de 6 GLD são denominados limitados.

## Slide 28: LOCOMOÇÃO
Mova-se!

## Slide 29: Mova-se!
“Locomoção refere-se à maneira como um corpo se desloca de um lugar para o outro”
Maja J. Maratic, 2014
Muitos tipos de efetuadores e atuadores podem ser usados para mover um robô livremente:
  Pernas (para caminhar, engatinhar, escalar, saltar, pular, ...)
  Rodas (para girar)
  braços (para balançar, engatinhar, escalar, ...)
  Asas (para voar)
  Nadadeiras (para nadar)

## Slide 30: Locomoção
Bioinspiradas

## Slide 31: Locomoção
A locomoção com pernas é um problema robótico difícil, em comparação com a locomoção por rodas, pois:
  É necessário um número maior de graus de liberdade, e quanto mais GDL tem um robô, mais complicado é controla-lo
  O desafio da estabilidade, pois é mais difícil permanecer estável sobre pernas do que sobre rodas

## Slide 32: Estabilidade
A maioria dos robôs precisam ser estáveis, ou seja, para fazer o seu trabalho, não deve balançar, inclinar-se, nem cair facilmente.
Em particular, existem dois tipos de estabilidade: estática e dinâmica
  Um robô estaticamente estável pode ficar parado sem cair; ele pode ser estático e estável
  Na estabilidade dinâmica, o corpo deve ativamente equilibrar-se ou mover-se para manter-se estável, por isso é chamado dinamicamente estável

## Slide 33: Estabilidade
Para estar estável, o robô precisa estar dentro da área formada pelos pontos de apoio no chão, isso se dá pela projeção do Centro de Gravidade (CG)
A área coberta pelos pontos de apoio no chão é chamada polígono de apoio

## Slide 34: Estabilidade
Vai depender da geometria do corpo do robô e do número de pernas que ficam no chão
Se o robô pode andar enquanto permanece equilibrado em todos os momentos, chamamos isso de caminhada estaticamente estável
O que acontece quando um robô estaticamente estável levanta uma perna e tenta se mover? Será que seu CG permanece dentro do polígono de apoio?

## Slide 35: Movimentação e Marcha
Marcha é o modo particular de um robô se mover, incluindo a ordem com a qual levanta e abaixa as pernas e coloca os pés sobre o chão.
A marcha desejável de um robô tem as seguintes propriedades:
  Estabilidade: o robô não cai;
  Velocidade: o robô pode ser mover rapidamente;
  Eficiência energética: pouca quant. de energia para mover-se
  Robustez: recuperar a marcha de alguns tipos de falhas;
  Simplicidade: o controlador que gera a marcha é simples.

## Slide 36: Movimentação e Marcha
O número de pernas é importante. A caminhada com duas pernas é difícil e lenta.
A caminha começa a ficar mais fácil com quatro pernas e muito mais fácil com seis ou mais pernas.
As seis pernas permitem múltiplas formas de marchas estáveis, tanto estática quanto dinamicamente.

## Slide 37: Movimentação e Marcha
A marcha trípode é uma marcha estaticamente estável na qual, como o próprio nome indica, três pernas ficam no chão, formando um tripé, enquanto as outras três estão elevadas e em movimento.
Nessa marcha, a perna do meio de um lado e as duas pernas não adjacentes do outro lado do corpo levantam-se e movem-se para frente ao mesmo tempo, enquanto as outras três pernas permanecem no solo e mantêm o robô estaticamente estável.

## Slide 38: Rodas ou patas (pernas)?
Rodas são mecanicamente mais simples e eficientes em superfícies planas e compactas (duras)
Patas são mais eficientes em terrenos adversos
As vezes a combinação de ambas pode ser vantajosa...

## Slide 39: Patas /Pernas
Vantagens:
  Adaptação e capacidade de manobra em terrenos não planos;
  Superação de obstáculos como buracos, pedras, ... Desde que o comprimento de suas patas seja grande o suficiente;
  Potencial para manipular objetos do ambiente utilizando as patas.
Desvantagens:
  Potência necessária para sustentar parte do peso total do robô, para levantá-lo e abaixá-lo;
  Grande complexidade para permitir os graus de liberdade necessários para gerar manobras difíceis.

## Slide 40: Patas /Pernas
Quantas empregar?
  Observar sistemas similares na natureza:
    2 patas: excepcional capacidade de manobra tem como custo um sistema de controle motor ativo muito complexo para manter o equilíbrio.
    4 patas: garantem o equilíbrio estático (centro de gravidade permanece interno em contato com o solo).
    6 patas: garantem o galope com número estável de tripés no solo a todo instante

## Slide 41: Patas /Pernas
Quantas empregar?
  Insetos e aranhas: andam desde o nascimento. O equilíbrio é simples.
  Mamíferos quadrúpedes: não atingem o equilíbrio durante a locomoção mas, são capazes de se manter facilmente sob 4 patas. Alguns em poucos minutos aprendem a andar sem cair após o nascimento...
  Seres humanos: bebês precisam de meses para aprenderem a andar e mais de um ano para correr e ficar em uma perna só sem caírem.

## Slide 42: Rodas e Direção
As rodas são os efetuadores de locomoção preferidos da robótica.
A maioria dos robôs móveis simples tem duas ou quatro rodas.

## Slide 43: Rodas e Direção
Ter múltiplas rodas significa que existem múltiplas formas com as quais as rodas podem ser controladas.
A habilidade de tracionar as rodas de forma individual e independente, por meio de motores separados é chamada tração diferencial.
Se o robô for capaz de orientar as rodas de forma independente é chamado de direção diferencial.

## Slide 44: Rodas e Direção
Na locomoção de um robô, podemos nos preocupar com:
  Levar o robô para um determinado local;
  Fazer o robô seguir um caminho em particular (tragetória).
Chegar a um destino não é o mesmo que seguir um caminho específico
Planejar uma trajetória é um processo computacionalmente complexo que envolve buscar todas as trajetórias possíveis a fim de encontrar a trajetória ótima

## Slide 45: Rodas e Direção
Características de robôs com rodas:
  Estabilidade garantida com 3 rodas
    CG do robô posicionado dentro do triângulo formado pelos pontos de contato
  Com 4 ou mais rodas a estabilidade é melhorada
    Necessita de um sistema flexível de suspensão
  Rodas de grande diâmetro permitem superar obstáculos “altos”
    Mas, exigem um torque maior / redutores

## Slide 46: Rodas e Direção
Sistema Holonômico ou Não-Holonômico?
  Sistema Holonômico: Todos os GDL do robô no ambiente são controláveis, ou seja nº de GDL é igual ao nº de GDL controláveis.
  Sistema Não-Holonômico: O nº de GDL do robô no ambiente é superior ao nº de GDL controláveis.
  Sistema Redundante: o nº de GDL controláveis é maior que o nº de GDL do robô no ambiente.

## Slide 47: Rodas e Direção
Exemplos de Sistema Holonômico / Não-Holonômico
  Sistema Holonômico:
    Ex: um mecanismo 4 barras, biela-manivela, etc
  Sistema Não-Holonômico:
    Ex: um carro tem 3 GDL (x, y, θ), mas o motorista atua apenas no ângulo de esterçamento e na velocidade de movimentação (para frente/ré; rápida/lenta)
  Sistema Redundante:
    Ex: Braço humano tem 7 GDL, mas no espaço apenas 6 GDL são necessários

## Slide 48: Rodas e Direção
Tipos de Rodas: Padrão e Pivotada
  Têm um eixo primário de rotação
    Direcionais
  Para alterar a direção de movimento é necessário alterar a direção do eixo

## Slide 49: Rodas e Direção
Tipos de Rodas: Suecas (Omni-direcionais)
  Também chamadas de Mecanum-Wheel ou Omni-Wheel
  É acionada como uma roda normal, mas tem pouca resistência ao movimento em outras direções
  Pequenos roletes passivos são posicionados ao longo da circunferência da roda
  Apenas o eixo principal da roda atua como uma junta ativa (motora)

## Slide 50: Rodas e Direção
Tipos de Rodas: Suecas (Omni-direcionais)
  A rotação da roda é realizada sobre o eixo principal, mas a roda pode mover-se com pouco atrito em diversas direções

## Slide 51: Rodas e Direção
Tipos de Rodas: Esféricas
  Menos orientadas a direcionalidade que a roda tradicional
  Omni-direcional
    Pode gerar potência ativa em qualquer direção
  Exemplos:
    Mouse (não-ativa)
    Robô Ballbot – 2006

## Slide 52: Rodas e Direção
Diferentes arranjos de rodas:
Arranjo | Descrição | Exemplos
 | 1 única roda esférica motora | 
 | Roda esterçante na frente e roda motora atrás, ou vice-versa | 
 | 2 rodas motoras lado-a-lado com o CG sob o eixo delas. | 

## Slide 53: Rodas e Direção
Diferentes arranjos de rodas:
Arranjo | Descrição | Exemplos
 | 2 rodas motoras centradas em acionamento diferencial e um terceiro ponto de apoio | 
 | 2 rodas motoras na traseira em acionamento diferencial e um terceiro ponto de apoio | 
 | Roda esterçante na frente e 2 rodas motoras conectadas atrás ou vice-versa | 

## Slide 54: Rodas e Direção
Diferentes arranjos de rodas:
Arranjo | Descrição | Exemplos
 | Roda esterçante motora na frente e 2 rodas livres atrás, ou vice-versa | 
 | 3 rodas suecas ou esféricas motoras arranjadas em forma triangular. | 
 | 3 rodas motorizadas e esterçáveis síncronas | 

## Slide 55: Rodas e Direção
Diferentes arranjos de rodas:
Arranjo | Descrição | Exemplos
 | 2 rodas motoras traseiras e 2 rodas Esterçáveis dianteiras (ângulo de esterçamento diferente) | Carro de tração traseira
 | 2 rodas motoras e esterçáveis dianteiras e rodas livres traseiras | 
 | 4 rodas motoras e esterçantes | 

## Slide 56: Rodas e Direção
Diferentes arranjos de rodas:
Arranjo | Descrição | Exemplos
 | 2 rodas motoras com acionamento diferencial na traseira/frente e 2 rodas omni direcionais na frente /Traseira | 
 | 4 Rodas omni-direcionais | 
 | 2 rodas com acionamento diferencial e 2 rodas de apoio | 

## Slide 57: Rodas e Direção
Diferentes arranjos de rodas:
Arranjo | Descrição | Exemplos
 | 4 rodas pivotadas motoras e esterçáveis | 
 | 6 rodas motoras sendo 1 em cada canto esterçável | 
 | 2 rodas motoras e esterçáveis na linha de centro e 1 roda omni-direcinal em cada canto | 

## Slide 58: Rodas e Direção
Diferentes arranjos de rodas:
Arranjo | Descrição | Exemplos
 | 6 rodas motoras e 2 esterçáveis na linha de centro na frente e atrás | 

## Slide 59: Rodas e Direção
Acionamento Diferencial
  2 rodas posicionadas em um eixo de rotação comum
  Cada roda é controlada independentemente
  O valor das velocidades de cada roda define o movimento do robô (velocidade e direção)

## Slide 60: Rodas e Direção
Acionamento Síncrono
  Todas as rodas são acionadas de modo síncrono por um motor
    Define a velocidade do robô
  Todas as rodas são esterçadas de modo síncrono por outro motor
    Define a orientação do robô

## Slide 61: Rodas e Direção
Acionamento Omni-Direcional
  Vai depender do número de rodas
    Com uma única roda, foge ao padrão dos robôs com rodas, pois não busca o equilíbrio estático.
    3 rodas esféricas em formação de triângulo equilátero (Robô homonômico). No plano tem-se 3 GDL. Logo apenas 3 rodas podem ser acionadas de modo independente...

## Slide 62: Rodas e Direção
Acionamento para qualquer tipo de terreno
  Adaptação passiva às irregularidades do terreno
  6 rodas: 1 à frente do robô com uma suspensão, 4 nas laterais e 1 fixa na traseira
  Configuração estável em terreno irregular
  Supera obstáculos

## Slide 63: Rodas e Direção
Acionamentos Alternativos no solo
  Robôs cobra / salamandra
  Robôs escaladores
  Robôs saltadores
  Robôs Mistos...

## Slide 64: Rodas e Direção
Acionamentos Alternativos fora do solo
  Espaço
  Aquáticos
    Hélices
    Jatos
  Aéreos
    Asa rotativa
    Asa fixa
    Jato
    Balões

## Slide 65: INTERVALO 15 MIN.

## Slide 66: Exercício
Antes, vamos instalar o software de programação do EV06 – Kazi Code
Acesse: http://kazi.ai/EdownloadSoftware.html

## Slide 67: Exercício
Montagem com motor grande

## Slide 68: Montagem com motor grande
Separe as peças:

## Slide 69: Montagem com motor grande
Monte as hastes:

## Slide 70: Montagem com motor grande
Encaixe no controlador

## Slide 71: Montagem com motor grande
Encaixe os pinos para segurar no motor

## Slide 72: Montagem com motor grande
Pegue o motor e encaixe os pinos azul e amarelo

## Slide 73: Montagem com motor grande
Encaixe os pinos do motor na haste

## Slide 74: Montagem com motor grande
Monte o pino de giro do motor

## Slide 75: Montagem com motor grande
Encaixe no motor

## Slide 76: Montagem com motor grande
Conecte no cabo de comunicação na porta A do controlador

## Slide 77: Girando um motor
Vamos programar

## Slide 78: Girando um motor
No controlador EV06 -> configuração -> wifi
No software KaziCode -> Connect to RCU by wifi
  Copie os códigos Paring Code e IP que estão no EV06 para o software e clique em Connect
  Pronto!

## Slide 79: Girando um motor
Em Exemplos -> Motor Test

## Slide 80: Feliz Natal